Technické zadání výtahového   Číslo zakázky výrobce: 30101     /

rozvaděče a ovladačů		     Číslo u výrobce (CZ):	  CZ

Dodavatel:	TTC TELSYS, a.s.	Zákazník (odběratel):

Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10	Fakturační adresa:

IČ 25641051, DIČ CZ25641051	Dodací adresa:

www.ttc-telsys.cz, telsys@ttc.cz	Č. objednávky / zakázka:	     	Termín dodání:

tel. +420 234 052 222	Vypracoval (kontakt):	     	Datum:

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

| 1 | Rozvaděč pro: | oprava výtahu odstranění rizik (modernizace) nový výtah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Druh výtahu: | osobní nákladní s dopravou osob bez dopravy osob bez strojovny |
| 3 | Typ výtahu: | lanový 1-rychl. 2-rychl. frek. měnič | bubnový V. Meziříčí Wykov | hydra řetězový |
| 4 | Provozní údaje: | nosnost kg, rychlost m/s, zdvih m, četnost jízd malá normální vysoká |
| 5 | Stanice: | počet pater/nástupišť / ; další v sekci „8. Ovladače“ | dorovnávání předotevření dveří |
| 6 | Bezpeč. obvod: | 24Vss 48Vss 48Vst, jiný V; zvláštní součásti bezp. obvodu vypište v sekci „10. Poznámky“ |
| 7 | Koncový vypínač: | s mech. aretací ve strojovně - v přívodu motoru a brzdy v bezpečnostním obvodu |
|  |  | bez mech. aretace v bezpečnostním obvodu - na kleci v šachtě |
| 8 | EN81-1(2)+A3 | není; certifikovaný OR brzda; Dynatech D-Box; Gervall UCM- 100 200; Wittur |
| 9 | Další požadavky: | nouzový samosjezd - baterie UPS ventil; stand-by režim; invalidní (EN81-70) |
| 10 | Preferované řízení: | přivolávače - sériové RVM3, paralelní RVM 3 RVM E RVM alfa MNV4 |

2. ŘÍZENÍ VÝTAHU

| 11 | Ovládání: | 1-tlačítkové simplex 2-tlač. duplex 1-tlač. duplex 2-tlač. na přídrž (MNV4, RVM alfa) |
| --- | --- | --- |
| 12 | Režimy jízdy: | požární evakuační nemocniční s řidičem ekonom. provoz - řídící podřízený |
| 13 | Revizní jízda: | ORJ; konektorovaný ORJ E SRJ E, redukce MLW26; do prohlubně SDP OSJ | v.č. |

3. POHON VÝTAHU

| 14 | Výrobce/typ |  | převod. bezpřevod. hydra přímý rozběh YD softstart |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Motor/čidlo otáček | výkon kW, proud A; brzda V A ss st | Čidlo | lanování 1:1 2:1 |
| 16 | Tepelná ochrana: | ventilátor 230Vst 3x400Vst spíná jízda termokontakt stykač; pozistor/termistor |
| 17 | Ventily: | Počet ; dolů/ rychle, nahoru/ rychle, V A, nouzový V, A3 ventil V |

4. ŠACHTA

| 18 | Parametry šachty: | výška m; nevyhovující prostory (EN81-21) - nahoře cm, dole cm |
| --- | --- | --- |
| 19 | Krátké patro mezi stanicemi: | pořadí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  | cm |  |
| 20 | Další požadavky: | příprava v rozvaděči pro světlo - napájení V, pro telefon |

5. KABINA

| 21 | Osvětlení kabiny: | příprava v rozvaděči pro žárovky zářivky úsporné LED, napájení V |
| --- | --- | --- |
| 22 | Vážení: | Typ | pod podlahou v závěsu, napájení V; analog |
|  |  | pohyblivá podlaha, kontakt zatížení plné zatížení přetížení |

6. DVEŘE

| 23 | Dveře šachetní: | počet typ | ovládání klínem dveřní uzávěra V A |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Dveře kabinové: | počet typ | 230Vst 3x400Vst 24Vss, jiné V |
|  |  | ruční bez automatiky automatické BUS, nap. V; optická závora – nap. V |
|  |  | řízené napětím kontaktem impulsní jedním vstupem dvěma vstupy |

| 7. ROZVADĚČ | počet ks |
| --- | --- |
| 25 | Provedení: | montážní panel skříň, max. rozměry x mm (VxŠ); panty vlevo vpravo; zámek |
| 26 | Hlavní vypínač: | samostatný - HVP 325 363 425 463, pojistky A; jiný | v.č. |
|  |  | součástí rozvaděče - uzamykatelný jistič vypínač na boku skříně - vlevo vpravo |
| 27 | Komunikace: | pevná linka GSM - brána ATHG MKR (pro RVM3), jiná |
|  |  | telefon - ve strojovně v šachtě na kabině, jinde |
| 28 | Další výbava: | záložní aku 12V zásuvka 230Vst osvětlení skříně |
|  |  | kontrolka „Klec ve stanici“ - na dveřích levý bok pravý bok uvnitř skříně |
|  |  | Tlačítky ovládaný nouzový pojezd vybavení/návrat OR - cívka V, A |
| 29 | Zvláštní požadavky: | monitoring (deska DSD), nutno konzultovat! | odolnost - IP ; protipožární, nutno konzultovat! |

8. OVLADAČE										    X-popis na plexi, L-laser, G-gravír

| 30 | KABINOVÉ TABLO | počet ks | T1-180x700mm T2-180x800mm T3-205x880mm T4-230x1000mm krabice |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Provedení: | panel celoplošný, x mm, dodat výkres! | mat. nerez brus kartáč lesk, jiný |
| 32 | Tlačítka a ovladače: | Tx TS1x TS2x, TWx (IP65), barva potvrzení - modrá zelená červená |
|  |  | alarm (žlutý) otevření dveří zavření dveří mazání voleb telefon samostatně stop tlač. |
| 33 | Moduly v kabině: | MKU MKME ( RMK) | telefon - není MKU+DKT MHP 2N | v.č. |
|  |  | GONG (žádný modul v kabině) indukční smyčka (ZIS; EN81-70+492/2006) | v.č. |
| 34 | Displej v kabině: | není; DI8 maticový červený modrý zelený | v.č. |
|  |  | DI9-LCD DI9M-LCD DI10M-OLED DI11-TFT, jiný |
| 35 | Signalizace a světlo: | nouzové světlo přetížení telefonní spojení, jiná |
| 36 | Klíčkový spínač: | blokování venkovních voleb jízda s řidičem, jiné | počet klíčů č. klíče |
| 37 | Přístupový systém: | dotyk. Dallas bezdotyk. RFID, podlaží - výběr pouze jedno, jiné |
| 38 | Popisy: | logo | X L G | v.č. | X L G | jiné | X L G |
| 39 | PŘIVOLÁVAČE | celkem ks | P1-60x200mm, P2-80x200mm; jiný rozměr uvést u vybraných přivolávačů/štítků |
| 40 | Polohová indikace | Směrová indikace | Bez indikace |
|  | A ks Přivolávač MPS (pouze RVM3) x mm krabice | B ks Přivolávač s displ. DI7 x mm krabice | C ks Štítek s displ. DI8 x mm krabice | D ks Přivolávač se šipovkou x mm krabice | E ks Přivolávač s 2x LED x mm krabice | F ks Štítek se šipovkou x mm krabice | G ks Přivol.-odesílač sig. „V jízdě“ x mm krabice | H ks Přivolávač sig. „V jízdě“ x mm krabice |
| 41 | Stanice: | - pořadí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  | - značení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - výchozí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DI7 v.č. | DI8 v.č. | DZS v.č. |
|  |  | - průchozí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Typ přivolávače/ /štítku: | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ovládání: - klíček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2-tlač. (simpl./dupl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - STOP tlačítko/přep. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - přístupový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zvuk. indikace (DZS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (RT14/RTS14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Materiál a uchycení: | nerez - brus kartáč lesk, jiný do pozn. | svorníky M šrouby M , rozteč 180, jiná mm |
| 46 | Tlačítka voleb: | Tx TS2x TWx (IP65) připojena dráty, zářezovými vodiči - součástí dodávky |
| 47 | Barvy: | indikace stanic - modrá zelená červená; potvrzení voleb - modrá zelená červená |
| 48 | Klíčkový spínač: | vyjmutelný v jedné poloze v obou, funkce | počet klíčů č. klíče |
| 49 | Přístupový systém: | dotykový Dallas bezdotykový RFID | počet master /erase /uživ. klíčenek ks |
| 50 | Popisy: (na plechu) | logo | L G | jiné | L G |

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ

| 51 | Kabely: | stíněný kabel k motoru, délka m; vlečný kabel 24žil. vč. konektorů, délka m |
| --- | --- | --- |
| 52 | Další: | šachetní informace - magnetické snímače vč. příslušenství a magnetů; stop tlačítko |

10. POZNÁMKY

Razítko, podpis odběratele:					       Vydáno ze skladu (datum, podpis):				          v9.1

# Text boxes

rozvaděč         ovladače